## Slide 1: Aproksimacija high-pass filtra
Nikola Stanojević 631/2017

## Slide 2: Idealni filtri
Filtriranje je proces kojim se menja frekvencijski sadržaj signala i potpuno se uklanjaju neželjene frekvencije
Idealni filtri imaju ravnu graničnu frekvenciju
4 vrste filtara:
Niskopropusni
Visokopropusni
Pojasnopropusni
Pojasnonepropusni

## Slide 3: Idealni filtri
U realnom svetu idealni filtri nisu ostvarivi
Granična frekvencija nikad nije oštra, već uvek postoji prelazno područje između propusnog i nepropusnog dela
Primer lowpass filtra

## Slide 4: High-pass filtar
Propušta signale sa frekvencijom većom od cutoff frekvencije dok ostale prigušava
Vrednost cutoff frekvencije zavisi od dizajna filtera

## Slide 5: Realizacija high-pass filtra
Odvija se u nekoliko koraka
Odabir prozorske funkcije
Modifikacija sinc funkcije
Kreiranje low-pass filtra
Inverzija spektra low-pass filtra

## Slide 6: Prozorska funkcija
Služi za modifikovanje impulsnog odziva idealnog filtra
Najpoznatije su Blekmanova, Hamingova, trougaona, pravougaona...

## Slide 7: Sinc funkcija
Impulsni odziv idealnog low-pass filtra predstavljen je sinc funkcijom
Beskonacne je dužine i potrebno ju je ograničiti
Ograničavanje se postiže množenjem sa prozorskom funkcijom

## Slide 8: Sinc funkcija
Novonastala funkcija je konačne dužine i predstavlja impulsni odziv aproksimiranog filtra
Furijeovom transformacijom aproksimiranog impulsnog odziva ne možemo dobiti idealni filtar, granična frekvencija neće biti ravna
Dobijen je aproksimiran low-pass filtar

## Slide 10: Prelazak u high-pass
Low-pass filtar je inverzan u odnosu na high-pass
Potrebo je izvršiti inverziju spektra low-pass filtra
Time se proces aporksimacije završava